## Slide 1
ปริญญานิพนธ์
ระบบทุ่นตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล
แบบเรียลไทม์
Real-time Marine Water Quality Monitoring Buoy System
ผู้จัดทำ: [ชื่อ–สกุล] [รหัสนักศึกษา]
อาจารย์ที่ปรึกษา: [ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]
[สาขาวิชา] · [คณะ] · [มหาวิทยาลัย] · ปีการศึกษา [25xx]
Notes: แนะนำตัว ชื่อเรื่อง และภาพรวมสั้นๆ ว่าเป็นระบบ IoT ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเรียลไทม์

## Slide 2
บทที่ 1 · บทนำ
ที่มาและความสำคัญ
1
การตรวจแบบเดิมช้าและไม่ต่อเนื่อง
เก็บตัวอย่างน้ำส่งแล็บ ใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายสูง และแจ้งเตือนเหตุผิดปกติไม่ทัน
2
ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
น้ำทะเลชายฝั่งสำคัญต่อการท่องเที่ยว เพาะเลี้ยง และระบบนิเวศ จึงควรติดตามแบบเรียลไทม์
3
มาตรฐานไทยมี 6 ประเภท
แต่ละประเภทการใช้ประโยชน์มีเกณฑ์ต่างกัน การประเมินจึงควรยืดหยุ่นตามพื้นที่
→ พัฒนาทุ่น IoT วัดต่อเนื่อง ส่งผ่าน 4G ขึ้นคลาวด์ และประเมินตามมาตรฐานน้ำทะเลไทยที่เลือกโหมดได้
Notes: เล่าปัญหาการตรวจน้ำแบบเดิม ความจำเป็นในการเฝ้าระวังต่อเนื่อง และที่มาของการเลือกโหมดตามมาตรฐานไทย

## Slide 3
บทที่ 1 · บทนำ
วัตถุประสงค์และขอบเขต
วัตถุประสงค์
พัฒนาทุ่นที่วัดค่าและส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์แบบเรียลไทม์ผ่าน 4G
ประเมินตามมาตรฐานน้ำทะเลไทยทั้ง 6 ประเภท ปรับเกณฑ์ตามโหมด
พัฒนาเว็บแดชบอร์ดและ Telegram แสดงผลและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะทุ่นและสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อความน่าเชื่อถือ
ขอบเขต
วัด 7 พารามิเตอร์ จากหัววัด 4 ชนิดที่ติดตั้ง
ไม่รวมค่าที่ต้องตรวจในแล็บ (แบคทีเรีย โลหะหนัก) และค่าที่ไม่ได้ติดหัววัด (ORP คลอโรฟิลล์ น้ำมัน สาหร่าย)
ประเมินด้วยพารามิเตอร์ที่ทุ่นวัดได้ตาม 6 โหมด
ต้นแบบ 1 ทุ่น (buoy-01) ออกแบบให้ขยายหลายทุ่นได้
ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 4G (ต้องมีสัญญาณ/ซิม)
Notes: อ่านวัตถุประสงค์ 4 ข้อ และขอบเขต เน้นว่าวัดได้ 7 ค่าจากหัววัดที่ติดตั้งจริง ไม่รวมค่าที่ต้องใช้แล็บหรือหัววัดเสริม

## Slide 4
บทที่ 3 · การออกแบบ
ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ
ฝั่งทุ่นลอยน้ำ
ฝั่งคลาวด์ (ทำงาน 24/7)
เซนเซอร์
4 โพรบ 7 ค่า
RS485-
to-TTL
ESP32 + 4G
+ GPS
Supabase
PostgreSQL
เว็บแดชบอร์ด
(realtime + แผนที่)
Telegram
(แจ้งเตือน + บอท)
Edge: admin
(เลือกโหมด)
หลักการสำคัญ: ทุ่นทำแค่ “วัดและส่งข้อมูล” ส่วนการประเมิน แสดงผล และแจ้งเตือนทำที่คลาวด์ทั้งหมด → ปรับเกณฑ์/เพิ่มฟีเจอร์ได้โดยไม่ต้อง flash ทุ่นใหม่
Notes: อธิบายการไหลของข้อมูล ซ้าย→ขวา และเน้นหลักการแยกหน้าที่ ทุ่นเบา คลาวด์ประมวลผล

## Slide 5
บทที่ 3 · การออกแบบ
ฮาร์ดแวร์และภาคจ่ายไฟ
ภาคจ่ายไฟ (พลังงานแสงอาทิตย์)
โซล่าเซลล์
Control
(OLYS)
แบตเตอรี่
12V
Delay
ไฟออก 12V
ฮาร์ดแวร์หลัก
ESP32
LilyGO T-Call-A7670 V1.0 (A7670E — LTE Cat-1 + GNSS ในตัว)
เซนเซอร์
Online Multi-parameter Sensor (Modbus RTU 9600 8N1) ผ่าน RS485-to-TTL · ติดตั้งหัววัด DO, TUR, CT/SAL, pH
ไฟ 2 ระดับ
12V เลี้ยงเซนเซอร์ · 5V (Step-down) เลี้ยง ESP32
ข้อควรระวัง
ต้องต่อ GND ร่วม (common ground) ทุกตัวที่ GND BAR ไม่งั้นสัญญาณ RS485 เพี้ยน
Notes: อธิบายภาคจ่ายไฟโซลาร์ → แบต → delay → 12V และฮาร์ดแวร์หลัก เน้นเรื่อง common ground

## Slide 6
บทที่ 3 · การออกแบบ
7 พารามิเตอร์ จากหัววัด 4 ชนิดที่ติดตั้ง
5 ค่าหลัก
DO
ออกซิเจนละลายน้ำ
โพรบ DO
Turbidity
ความขุ่น
โพรบ TUR
Salinity
ความเค็ม
โพรบ CT/SAL
Conductivity
การนำไฟฟ้า
โพรบ CT/SAL
pH
ความเป็นกรด-ด่าง
โพรบ pH
ค่ารอง
DO%
ออกซิเจนอิ่มตัว
จากโพรบ DO
Temp
อุณหภูมิ
วัดในตัวเครื่อง
หัววัดที่ติดตั้ง 4 ชนิด DO (Y504-B) · TUR (Y510-C) · CT/SAL (Y521-B) · pH (Y532-B)
ไม่มี ORP · คลอโรฟิลล์ · น้ำมัน · สาหร่าย — เซนเซอร์รองรับหัววัดเสริม แต่ชุดที่ใช้ไม่ได้ติดตั้ง ข้อมูลจริงอ่านได้ 0 ทุกแถว (ORP ในน้ำทะเลจริงต้องได้หลักร้อย mV) จึงตัดออกทั้ง firmware ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล ไม่มี TDS — เป็นค่าคำนวณจากการนำไฟฟ้า ไม่ใช่ค่าจากหัววัดจริง
Notes: ระบบวัด 7 ค่าจากหัววัด 4 ชนิดที่ติดตั้งจริง อธิบายเหตุผลที่ไม่มี ORP/CHL/น้ำมัน/สาหร่าย (ไม่ได้ติดหัววัด พิสูจน์จากข้อมูลจริง) และไม่มี TDS

## Slide 7
บทที่ 3 · จุดเด่นของระบบ
ระบบ 6 โหมดมาตรฐานน้ำทะเลไทย
เลือกประเภทการใช้ประโยชน์ → เกณฑ์ สีสถานะ สถานะรวม และการแจ้งเตือน เปลี่ยนตามโหมดพร้อมกัน
1
โหมดที่ 1
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2
โหมดที่ 2
อนุรักษ์แหล่งปะการัง
3
โหมดที่ 3
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4
โหมดที่ 4
นันทนาการ (ลงเล่นน้ำ)
5
โหมดที่ 5
อุตสาหกรรมและท่าเรือ
6
โหมดที่ 6
เขตชุมชนชายฝั่ง
Notes: จุดขายหลักของป.นิพนธ์ — มาตรฐานไทย 6 ประเภท เลือกได้ มีผลต่อการตัดสินและแจ้งเตือนทั้งระบบ

## Slide 8
บทที่ 3 · การประเมินผล
สถานะสีรายค่า + สถานะรวม (Model A)
ปลอดภัย
อยู่ในเกณฑ์
ระวัง
เริ่มเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง
อันตราย
เกินเกณฑ์วิกฤต
สถานะรวมแบบ Model A
ค่าแดงไม่ได้แปลว่าสถานะรวมแดงเสมอไป — แยกพารามิเตอร์เป็น 2 ระดับ: มีค่า “วิกฤต” เป็นแดง → รวมแดง · ถ้ามีเพียงค่า “เฝ้าระวัง” แดง/ส้ม → รวมส้ม · ปกติทั้งหมด → รวมเขียว
ตัวอย่าง: ค่าเดียวกัน ต่างโหมด ต่างผล
DO = 3.5 mg/L → ในโหมด นันทนาการ = อันตราย (แดง) แต่ในโหมด อุตสาหกรรม = เพียงเฝ้าระวัง (ส้ม)
→ พิสูจน์ว่าระบบประเมินตามการใช้ประโยชน์ได้จริงตามหลักมาตรฐานไทย
Notes: อธิบายสีรายค่า 3 ระดับ และ Model A ว่าแยกวิกฤต/เฝ้าระวัง ยกตัวอย่าง DO 3.5 ต่างโหมดต่างผล

## Slide 9
บทที่ 4 · ผลการดำเนินงาน
เว็บแดชบอร์ด + Google Map
[ ใส่ screenshot หน้าเว็บแดชบอร์ด ]
1
การ์ด 7 ค่า พร้อมสีสถานะ
แสดงทุกพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ ไฮไลต์สีตามเกณฑ์โหมด
2
สถานะรวม + คำแนะนำตามโหมด
สรุปภาพรวมคุณภาพน้ำและข้อความแนะนำ
3
Google Map ตามพิกัด GPS
ตามตำแหน่งทุ่นจริง · ไม่พบพิกัด = แจ้งเตือน ไม่ hard-code
4
Export CSV แบบติ๊กเลือกค่า
เลือกเฉพาะพารามิเตอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด
Notes: โชว์เว็บจริง (เปลี่ยน placeholder เป็น screenshot) เล่าฟีเจอร์ 7 การ์ด สีสถานะ แผนที่ และ export

## Slide 10
บทที่ 4 · ผลการดำเนินงาน
Telegram Bot และการแจ้งเตือน
/status
ดูค่าน้ำล่าสุดทุกพารามิเตอร์ พร้อมสีสถานะ
/swim
สรุปว่าช่วงนี้ทำกิจกรรมทางน้ำได้หรือไม่
/mode
เปลี่ยนโหมดมาตรฐาน (เฉพาะแอดมิน)
/start /stop
สมัคร / ยกเลิกรับการแจ้งเตือน
[ ใส่ screenshot แชท Telegram ]
แจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อสถานะรวม “แดง” ตามโหมด ส่งหาผู้สมัครทุกคน (cooldown 30 นาที)
Notes: เดโมคำสั่งบอทและการแจ้งเตือน เน้นว่า /mode เปลี่ยนโหมดได้จาก Telegram เช่นกัน

## Slide 11
บทที่ 3-4 · ความน่าเชื่อถือ
สิทธิ์ผู้ใช้ และสถานะทุ่น
สิทธิ์ผู้ใช้ 2 ระดับ
ผู้ใช้ทั่วไป (User) เห็นค่าน้ำ สถานะ แผนที่ และ export — ไม่เห็นตัวเลือกเปลี่ยนโหมด แอดมิน (Admin) เข้าผ่าน /admin → ล็อกอิน → เลือกโหมดได้ + ปุ่มออกจากระบบ
ปลอดภัยฝั่งเซิร์ฟเวอร์: รหัสผ่านเก็บใน Supabase secret ตรวจผ่าน Edge Function + RLS ล็อกไม่ให้ anon เปลี่ยนโหมด
สถานะทุ่น (Liveness + Heartbeat)
ออนไลน์
ส่งข้อมูลภายใน 45 วินาที
ข้อมูลเก่า (stale)
เงียบ 45 วิ – 5 นาที
ออฟไลน์
เงียบเกิน 5 นาที
Heartbeat: ถ้าอ่านเซนเซอร์ไม่ได้ (หรือได้ค่า 0 ทั้งหมด) ทุ่นยังส่ง sensor_ok=false → แยก “เซนเซอร์เสีย” ออกจาก “ทุ่น/4G หลุด”
Notes: อธิบายระบบสิทธิ์ 2 ระดับ (ปลอดภัยฝั่งเซิร์ฟเวอร์) และการตรวจสถานะทุ่น + heartbeat

## Slide 12
บทที่ 4 · การทดสอบ
ผลการทดสอบระบบ
23
กรณีทดสอบ (TC-01 … TC-23)
100%
ผ่านการทดสอบ
6
โหมดมาตรฐานทดสอบครบ
ขอบเขตการทดสอบ
การรับ-ส่งข้อมูลจากทุ่นขึ้นคลาวด์ผ่าน 4G (HTTP 201)
การประเมินสีรายค่าและสถานะรวมถูกต้องในแต่ละโหมด
การสลับโหมดจากเว็บและ Telegram ซิงค์ตรงกัน
การแจ้งเตือนเมื่อสถานะรวมแดง และ cooldown กันเตือนซ้ำ
สถานะทุ่น online/stale/offline และ heartbeat เมื่อเซนเซอร์ล้มเหลว
ระบบสิทธิ์ผู้ใช้ (user เห็นค่า / admin เปลี่ยนโหมด)
Notes: สรุปผลทดสอบ 23 เคส ผ่าน 100% ครบ 6 โหมด แล้วไล่ขอบเขตการทดสอบหลัก

## Slide 13
บทที่ 4 · เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบระบบเดิมกับระบบที่พัฒนา
หัวข้อ
ระบบเดิม
ระบบที่พัฒนาขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน
ชุดเดียวตายตัว
6 โหมดตามการใช้ประโยชน์
พารามิเตอร์
รวม TDS และค่า 0 จากหัววัดที่ไม่มี
7 ค่าที่วัดได้จริง (ตรวจด้วยข้อมูลจริง)
การประเมิน
ธง 3 สีรวม
สีรายค่า + สถานะรวม Model A
การแจ้งเตือน
ข้อความตายตัว
ตามโหมด + cooldown
สถานะทุ่น
ไม่มี
liveness + heartbeat
แผนที่
เรดาร์จำลอง
Google Map ตามพิกัดจริง
สิทธิ์ / ความปลอดภัย
ไม่มี
2 role + RLS + Edge Function
Notes: ไล่ตารางเทียบทีละแถว เน้นว่าระบบใหม่ครอบคลุมและยืดหยุ่นกว่าเดิมในทุกมิติ

## Slide 14
บทที่ 5 · สรุป
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
พัฒนาระบบสำเร็จครบตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ
ประเมินตามการใช้ประโยชน์ได้จริง (ค่าเดียวกันต่างผลตามโหมด)
ประมวลผลฝั่งคลาวด์ → แก้เกณฑ์/เพิ่มฟีเจอร์โดยไม่ต้อง flash ทุ่น
ทดสอบผ่านครบ 23 เคส (100%)
ข้อเสนอแนะ
ติดตั้งหัววัดเสริม ORP / คลอโรฟิลล์ / น้ำมัน / สาหร่าย เพื่อเฝ้าระวังสาหร่ายบลูมและน้ำมัน
เพิ่มการตรวจแบคทีเรีย (E. coli/Enterococci) สำหรับน้ำนันทนาการ
รองรับหลายทุ่นพร้อมกันบนแผนที่รวม
จัดการพลังงาน/ความร้อนสำหรับใช้งานกลางทะเลระยะยาว
ตั้งค่าฐานธรรมชาติ (baseline) ต่อจุดติดตั้ง
นำ Machine Learning มาพยากรณ์แนวโน้มและตรวจจับความผิดปกติ
Notes: สรุปว่าทำครบตามวัตถุประสงค์และผ่านการทดสอบ แล้วเสนอแนวทางต่อยอด 6 ข้อ

## Slide 15
ขอบคุณครับ / ค่ะ
ยินดีรับคำถามและข้อเสนอแนะ (Q & A)
ระบบทุ่นตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบเรียลไทม์ GitHub: MERMAX04/Real-time-Marine-Water-Quality-Monitoring-Buoy-System
Notes: ปิดการนำเสนอ ขอบคุณ และเปิดให้ซักถาม